Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

ДУМА  НОВОСНЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

п.Новоснежная

ул.Ленина 2

(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

От _____________2015 г. № _______

Об утверждении внесения изменений  в генеральный

план и правила землепользования и застройки

Новоснежнинского муниципального образования

Слюдянского района Иркутской области

В целях обеспечения устойчивого развития территории Новоснежнинского муниципального образования, в соответствии со статьями 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статями 10, 32, 36 Устава Новоснежнинского муниципального образования,

ДУМА НОВОСНЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛА:

- Утвердить внесение изменений в генеральный план Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области согласно приложению 1.

- Утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области, согласно приложению 2.

3. Опубликовать данное решение в печатном издании «Вестник Новоснежнинского муниципального образования» и разместить на официальном сайте муниципального образования Слюдянский район.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                             О.Н.Молчанов

Приложение 1

К решению Думы НовоснежнинскогоМО

От__________№________

Состав проектной документации

Внесение изменений в генеральный план Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часть 1 |  |
|  |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| 1 | 023-15-ИзмГП-УЧ, ч1, кн1 | Книга 1 Положение о территориальном планировании | 18 л. |
|  | 023-15-ИзмГП-УЧ, к1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:50 000 |  |
|  | 023-15-ИзмГП-УЧ, к2 | Карта 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5 000 Карта функциональных зон поселения М 1:50 000 |  |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 2 | 023-15-ИзмГП-ОМ, ч1, кн 2 | Книга 2 Материалы по обоснованию | 34 л. |
|  | 023-15-ИзмГП-ОМ, к5 | Карта 5 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов М 1:50 000 Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий поселения М 1:50 000 |  |
|  |  | Проектные материалы, передаваемые заказчику |  |
|  | 023-15-ИзмГП-ИзмПЗЗ-Д1 | Текстовая часть в формате *.pdf; Графическая часть в формате *.jpg, *.tif, в формате программного продукта «Панорама. Профессиональная версия ГИС «Карта 2005» | 1 диск, 1 экз. |

Введение

Работы на выполнение Внесений изменений в Генеральный план Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области выполнены по техническому заданию ООО «Динамо-Байкал» в соответствии с договором № 023-15 от 10 марта 2015 г.

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в качестве топографической основы использована топосъемка масштабов 1:25 000 в цифровом виде (ВСАГП).

Проектом изменены границы населенных пунктов п. Новоснежная, п. Мурино. Изменено функциональное зонирование и местоположение планируемых объектов.

В генеральном плане Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области изменить разделы текстовых материалов по обоснованию:

Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

5.4 Использование территории

5.4.1 Существующая организация территории и ее использование

5.4.2 Планируемое развитие территории и ее использование

5.4.3 Предложение по изменению границ населенных пунктов

5.5 Архитектурно-планировочная организация территории

5.5.2 Функциональное зонирование территории

5.6 Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.6.3 Производственные территории и объекты

3. Планируемые к размещению территории и объекты

5.6.4 Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть

2. Планируемые к размещению объекты

5.6.5 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

3.Планируемые к размещению объекты

Раздел 7. Основные технико-экономические показатели

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ЧАСТЬ 1, КНИГА 2

Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

5.4 Использование территории

5.4.1 Существующая организация территории и ее использование

Территория Новоснежнинского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 72-оз «О статусе и границах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области», составляет 68 936,5 га.

Площадь п. Новоснежная в проектных границах составляет 143,6 га. В настоящее время застроенная территория занимает 56,5 га, или 39,3% всех земель в границах поселка. Из нее 56,0 га (99,1% застройки) приходится на жилую зону, которая сформирована индивидуальной застройкой усадебного типа. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов.

Учреждения обслуживания, составляющие общественно-деловую зону поселка, размещаются на площади 0,3 га.

Производственные зоны (пилорама) занимают 0,1 га. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры составляют 0,1 га.

Рекреационная зона, представленная территориями лесов, природных ландшафтов (луга и пойменные территории) и водными объектами, занимает 87,1 га или 60,7% площади поселка.

Территория п. Мурино в проектных границах составляет 112,0 га. В настоящее время застроенная территория занимает 35,5 га, или 31,7% всех земель в границах населенного пункта. Из нее 35,2 га (99,1% застройки) приходится на жилую зону, сформированную индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Общественно–деловая зона (предприятия торговли, библиотека, клуб) занимает 0,3 га.

Рекреационная зона (территории естественного ландшафта и лесов) занимает 76,5 га или 68,3% площади населенного пункта.

Площадь п. Паньковка 1-ая в проектных границах составляет 7,4 га. В настоящее время п. Паньковка 1-ая состоит из трех составных частей: остановочного пункта 5362, расположенного на 5362 км Транссибирской магистрали, остановочного пункта 5369, расположенного на 5369 км Транссибирской магистрали и непосредственно самого поселка, расположенного в кадастровом квартале населенного пункта - Паньковка 1-ая. В настоящий момент территории остановочных пунктов 5362 и 5369 по кадастровым границам расположены в земельном участке железной дороги.

Таким образом, согласно проектным границам, застроенная территория п. Паньковка 1-ая занимает 3,4 га (45,9% всех земель поселка). Жилая зона поселка расположена на территории остановочных пунктов 5362 и 5369 и полностью сформирована индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Рекреационная зона (территории естественного ландшафта и лесов) занимает 4,0 га или 54,1% площади населенного пункта.

Площадь п. Паньковка 2-ая в проектных границах составляет 2,4 га и представлена 0,9 га участками индивидуальных жилых домов усадебного типа и 1,5 га территории рекреационного назначения.

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Новоснежнинского сельского поселения составляет 68 671,1 га. На застроенную территорию приходится 172,7 га, из которой 171,2 га – территория зон инженерной и транспортной инфраструктуры, 1,4 га - производственные зоны и 0,1 га – территории режимных объектов.

Основная часть межселенной территории поселения представлена территориями лесов, естественных ландшафтов (луга и пойменные территории) и водных объектов, составляющих рекреационную зону общей площадью 68 456,5 га или 99,7% территории вне границ населенных пунктов.

Зоны сельскохозяйственного использования занимают 39,0 га, зоны специального назначения (несанкционированные свалки и кладбища) – 2,9 га.

Анализ современного использования территории Новоснежнинского сельского поселения позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают рекреационные зоны (68 625,6 га).

Застройкой занято 269,0 га, что составляет 0,4% всех земель в границах проекта. Рекреационные внеселитебные территории занимают 99,6% площади, прочие виды использования (зоны сельскохозяйственного использования и специального назначения) значительного удельного веса в площади всех земель поселения не имеют.

Жилая зона поселения представлена территорией индивидуальных жилых домов усадебного типа – 95,5 га (35,5% жилой застройки), характеризующейся низкой плотностью.

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенческого значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 0,6 га.

Производственные зоны занимают площадь в 1,5 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 171,3 га или 0,3% всех земель. Наибольшие по площади участки приходятся на территорию объектов транспортной инфраструктуры – дороги федерального и местного значения.

В границах поселения имеются зоны специального назначения –несанкционированные свалки и территории кладбищ, общей площадью 2,9 га. Зоны сельскохозяйственного использования занимают 39,0 га.

Использование территории в границах сельского поселения на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице 5.9.

Таблица 5.9 - Современное использование территории Новоснежнинского сельского поселения в проектных границах населенных пунктов

| Территории | п. Новоснежная | п. Мурино | п. Паньковка 1-ая | п. Паньковка 2-ая | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 56,0 | 35,2 | 3,4 | 0,9 | - | 95,5 | 0,1 |
| малоэтажная застройка | 56,0 | 35,2 | 3,4 | 0,9 | - | 95,5 | 0,1 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 56,0 | 35,2 | 3,4 | 0,9 | - | 95,5 | 0,1 |
| Общественно-деловых зон | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,6 | 0,0 |
| Производственных зон | 0,1 | - | - | - | 1,4 | 1,5 | 0,0 |
| Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,1 | - | - | - | 171,2 | 171,3 | 0,3 |
| Рекреационных зон | 87,1 | 76,5 | 4,0 | 1,5 | 68 456,5 | 68 625,6 | 99,6 |
| в т. ч. спортивные сооружения | - | - | - | - | - | - | - |
| Зон сельскохозяйственного использования | - | - | - | - | 39,0 | 39,0 | 0,0 |
| Зон специального назначения | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| Режимных зон | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 143,6 | 112,0 | 7,4 | 2,4 | 68 671,1 | 68 936,5 | 100,0 |

5.4.2 Планируемое развитие территории и ее использование

Территория Новоснежнинского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 72-оз «О статусе и границах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области», составляет 68 936,5 га.

Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории сельского поселения.

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 28,3% и составит 345,2 га, или 0,5% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории по-прежнему будут занимать большую часть территории - 99,4% площади в границах проекта, прочие виды использования - 0,1 %.

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон, представленных участками индивидуальной усадебной застройки, за счет размещения жилых зон на свободной территории. Таким образом, территории жилых зон по проекту расширятся на 54,8 га, до 150,3 га и составит 43,5% застройки.

Средняя плотность жилой застройки в границах проекта к расчетному сроку увеличивается с 168,6 м2/га до 270,1 м2/га. Средняя плотность населения в границах жилых кварталов также увеличивается -  с 6,9 чел./га до 10,0 чел./га, что обусловлено незначительным повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (с 26,8 м2/чел. до 27 м2/чел.).

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается в 6,5 раз, главным образом за счет формирования общественных центров, размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания.

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СП 42.13330.2011* (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 1,5 тыс. чел. составляет 1,0 – 1,3 га.

Генеральным планом на территории сельского поселения предлагается размещение, открытых плоскостных спортивных сооружений, также в п. Новоснежная проектом предусмотрено строительство спортивного зала. Общая площадь спортивных сооружений Новоснежнинского сельского поселения к расчетному сроку составит 1,9 га, что покрывает нормативную потребность жителей муниципального образования.

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно п.9.13, табл. 4 СП 42.13330.2011* (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и для населенных пунктов сельского поселения с численностью населения 1,5 тыс. чел. составляет 1,8 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел.

На расчетный срок проекта общая площадь озелененных селитебных территорий поселения составит 8,1 га, или 54,0 м2 на одного жителя, что полностью покрывает нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности застройки сельского поселения.

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-бытового обслуживания и развитие спортивных сооружений ведет к повышению качества среды и уровня жизни населения.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, в границах производственных зон (8,4 га) формируются озеленяемые территории санитарно-защитных зон общей площадью 1,7 га. Площадь территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры несколько увеличится и составит 173,7 га.

По проекту площадь рекреационных территорий уменьшается, в связи с изъятием части территорий под жилищно-гражданское строительство и организацию санитарно-защитных зон.

В границах сельского поселения зоны специального назначения увеличиваются с 2,9 га до 8,3 га, за счет расширения существующих кладбищ вблизи п. Новоснежная и п. Мурино, за счет размещения временной площадки для мусорных контейнеров на территории п. Мурино и мусоросортировочной станции вблизи п. Новоснежная. Существующие несанкционированные свалки предусматриваются к рекультивации.

Площадь территорий сельскохозяйственного использования несколько сократится и составит 38,7 га, зона режимных объектов увеличится за счет размещения на территории п. Новоснежная пожарного депо на 2 спецавтомобиля и составит 0,6 га.

Проектное использование территории приведено в таблице 5.10.

Таблица 5.10 - Проектное использование территории Новоснежнинского сельского поселения в проектных границах населенных пунктов

| Территории | п. Новоснежная | п. Мурино | п. Паньковка 1-ая | п. Паньковка 2-ая | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 78,1 | 67,8 | 3,4 | 1,0 | - | 150,3 | 0,2 |
| малоэтажная застройка | 78,1 | 67,8 | 3,4 | 1,0 | - | 150,3 | 0,2 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 78,1 | 67,8 | 3,4 | 1,0 | - | 150,3 | 0,2 |
| Общественно-деловых зон | 2,0 | 1,9 | - | - | - | 3,9 | 0,0 |
| Производственных зон | 3,6 | 3,1 | - | - | 1,7 | 8,4 | 0,0 |
| в т. ч. санитарно-защитные зоны | 0,5 | 1,2 | - | - | - | 1,7 | 0,0 |
| Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,3 | - | - | - | 173,4 | 173,7 | 0,3 |
| Рекреационных зон | 59,1 | 39,2 | 4,0 | 1,4 | 68 448,9 | 68 552,6 | 99,4 |
| в т. ч. зеленые насаждения общего пользования | 7,6 | 0,5 | - | - | - | 8,1 | 0,0 |
| спортивные сооружения | 1,1 | 0,8 | - | - | - | 1,9 | 0,0 |
| Зон сельскохозяйственного использования | - | - | - | - | 38,7 | 38,7 | 0,1 |
| Зон специального назначения | - | - | - | - | 8,3 | 8,3 | 0,0 |
| Режимных зон | 0,5 | - | - | - | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 143,6 | 112,0 | 7,4 | 2,4 | 68 671,1 | 68 936,5 | 100,0 |

Таблица 5.11 - Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель

| СУЩЕСТВУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ | ЛЕСНИЧЕСТВО, ДАЧА | ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ | НОМЕР КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА | ПЛАНИРУЕМАЯ КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ | НОМЕР УЧАСТКА НА КАРТЕ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕВОДУ | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | БАЙКАЛЬСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, МУРИНСКАЯ ДАЧА |  | 38:25:000098:40 (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 1 | 2,81 |
| ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | БАЙКАЛЬСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, МУРИНСКАЯ ДАЧА |  | 38:25:000098:44 (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 4 | 0,56 |
| ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | БАЙКАЛЬСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, МУРИНСКАЯ ДАЧА |  | 38:25:000098:44 (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 5 | 0,74 |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | БАЙКАЛЬСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, МУРИНСКАЯ ДАЧА | ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЬЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 38:25:000000:244(1) (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2 | 1,33 |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА | БАЙКАЛЬСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, МУРИНСКАЯ ДАЧА |  | 38:25:000000:244(1) (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 3 | 0,76 |

Участки № 2, 3 (п. Мурино) и № 7, 8 (п. Новоснежная) – это исключаются из земель лесного фонда территории существующих кладбищ и территорий для их расширения (перевод в земли промышленности и иного специального назначения). Участок № 6 на въезде в п. Новоснежная вправо от федеральной трассы предлагается для организации мусоросортировочной станции (перевод из земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения). Участками № 1, 4, 5 устанавливаются границы п. Паньковки 1-ая (перевод из земель промышленности и иного специального назначения в земли населенных пунктов).

5.4.3 Предложение по изменению границ населенных пунктов

Установленных границ населенных пунктов, входящих в состав Новоснежнинского муниципального образования - нет. Проектом генерального плана приняты кадастровые кварталы 38:25:040601, 38:25:040602, 38:25:040803, 38:25:040804, 38:25:040701, 38:25:040702, как территории населенных пунктов. Данные территории включают в себя жилую застройку, производства, сельскохозяйственного использования территории, территории занятые огородничеством, природные территории, объекты отдыха и туризма, земли лесного фонда.

П. Мурино включает в себя кадастровый квартал 38:25:040601, 38:25:040602, площадь 117,9 га. П. Новоснежная включает в себя 38:25:040701, 38:25:040702 кадастровые кварталы, площадь 131,2 га. П. Паньковка 1-ая состоит из трех частей: это остановочные пункты на железной дороге 5362, 5369 (расположены на земельном участке железной дороги, кадастровый квартал 38:25:000098) и третья часть расположена в кадастровом квартале. Площадь 38:25:040803 кадастрового квартала 3,3 га. П. Паньковка 2-ая включает в себя кадастровый квартал 38:25:040804, площадь 2,7 га.

Генеральным планом предусматривается упорядочивание формирование кварталов застройки населенных пунктов Новоснежнинского поселения, определение резерва территорий для обеспечения перспектив их развития на расчетный срок генерального плана. Населенные пункты Новоснежнинского муниципального образования развивается как за счет внутренних резервов, так за счет включения в границы дополнительных территорий. Часть земельных участков в поселении с существующей категорией земель населенных пунктов предлагается к включению либо исключению из планируемых границ населенных пунктов, в зависимости от их предполагаемого использования.

Территория п. Новоснежная в проектируемых границах составит – 143,6 га. Проектом предлагается установление границ населенного пункта за счет кадастровых кварталов 38:25:040701, 38:25:040702, принятых как территории населенного.

Территория п. Мурино в проектируемых границах составит – 112,04 га. Проектом предлагается установление границ населенного пункта за счет кадастровых кварталов 38:25:040601, 38:25:040602, принятых как территории населенного пункта.

У п. Паньковка 1-ой предлагается установить границу населенного пункта в виде многоконтурного участка, состоящего из 4-х частей. Первый, второй и третий участки - это вычленение из земельного участка железной дороги территорий жилых домов при остановочных пунктах. Участок № 1, подлежащий переводу из земель промышленности в земли населенных пунктов – это остановочный пункт 5362, площадь 2,81 га. Участки № 4 и 5, подлежащие переводу – это остановочный пункт 5369, площадь 1,3 га. Четвертую часть п. Паньковки 1-ой предлагается установить границу населенного пункта по кадастровому кварталу, принятому за территории населенного пункта 38:25:040803. Площадь 3,28 га.

Установление границ п. Паньковка 2-ая предлагается по кадастровому кварталу 38:25:040804, без включения дополнительных территорий. Площадь в проектируемых границах составит 2,7 га.

5.5 Архитектурно-планировочная организация территории

5.5.2 Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Виды функциональных зон, параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения представлены в таблицах 5.12, 5.13, 5.14.

Таблица 5.12 – Параметры функциональных зон

| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- |
|  | Новоснежнинское сельское поселение |  |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П-1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 1,68 |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ИТ-1 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 3,24 |
| ИТ-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 170,18 |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| СХ-1 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 38,70 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 67999,72 |
| Р-4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 1,12 |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 162,90 |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 284,97 |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СН-1 | ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 5,00 |
| СН-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 3,35 |
| СН-3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | 0,10 |
| п. Мурино |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 67,04 |
| Ж-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 0,78 |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| ОД-1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1,93 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П-1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 1,90 |
| П-2 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ | 1,20 |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ИТ-1 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,04 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 27,02 |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 0,04 |
| Р-3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | 0,53 |
| Р-4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 0,75 |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 10,80 |
| п. Новоснежная |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 77,61 |
| Ж-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 0,54 |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| ОД-1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1,82 |
| ОД-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,20 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П-1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 3,10 |
| П-2 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ | 0,52 |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ИТ-1 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,13 |
| ИТ-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,25 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 6,63 |
| Р-3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | 7,63 |
| Р-4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 1,10 |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 42,75 |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 0,87 |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СН-3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | 0,47 |
| п. Паньковка 1-ая 5362 км |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 2,09 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 0,71 |
| п. Паньковка 1-ая 5369 км |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 1,30 |
| п. Паньковка 1-ая |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 3,28 |
| п. Паньковка 2-ая |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 1,03 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 0,45 |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 0,96 |

Таблица 5.13 - Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Социальная инфраструктура |
| в границах поселения |
| 3 | зоны физической культуры и спорта | Спортивные сооружения, 1х1,0 га | Строительство | Первая очередь | 1,14 |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| Управление и банковская деятельность |
| 5 | зоны объектов общественно-делового назначения | Отделение связи, 1 объект | Строительство | Первая очередь | 0,22 |
|  |  | Отделение банка, 1 операционное место |  |  |  |
| Учреждения образования |
| 1 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Детский сад на 35 мест в составе школы | Строительство | Первая очередь | 0,53 |
|  |  | Общеобразовательная школа 1х80 мест |  |  |  |
|  |  | Внешкольные учреждения на 15 мест в составе школы |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 9 | зоны объектов здравоохранения | Молочная кухня на 60 порций в сут. | Строительство | Первая очередь | в существующем ФАП |
| 10 |  | Аптека 1 в составе ФАП |  |  |  |
| 20 |  | ФАП | Реконструкция | Первая очередь |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 2 | зоны физической культуры и спорта | Спортивный зал, 1х150м2 площади пола | Строительство | Первая очередь | 0,11 |
| 8 | зоны физической культуры и спорта | Спортивные сооружения | Строительство | Первая очередь | 0,40 |
| 52 | зоны физической культуры и спорта | Спортивный зал | Строительство | Первая очередь | 0,69 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 7 | зоны объектов общественно-делового назначения | Клуб, 1х220 зрит. мест | Строительство | Расчетный срок | 0,55 |
|  |  | Библиотека на 11,2 тыс. единиц хранения |  |  |  |
| в планируемых границах п. Мурино |
| Управление и банковская деятельность |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Отделение связи, 1 объект | Строительство | Расчетный срок | 1,07 |
| Учреждения образования |
| 26 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Детский сад на 20 мест в составе школы | Строительство | Первая очередь | 0,78 |
|  |  | Общеобразовательные школы на 40 мест |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Аптека 1 в составе ФАП | Строительство | Расчетный срок | 1,07 |
|  |  | ФАП |  |  |  |
| Культура и искусство |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Клуб, 1х155 зрит. мест | Строительство | Расчетный срок | 1,07 |
|  |  | Библиотека, 6,4 тыс. ед. хранения |  |  |  |
|  |  | Часовня |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 27 | зоны физической культуры и спорта | Спортивные сооружения, 1х0,5 га | Строительство | Первая очередь | 0,75 |
| Транспортная инфраструктура |
| Автомобильный транспорт |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 53 | зоны транспортной инфраструктуры | Автостанция в п. Новоснежная по ул. Лесная, единовременной вместимостью 25-50 мест | Строительство | Расчетный срок | 0,26 |
| в границах поселения |
|  |  | Автомобильная дорога федерального значения Р - 258 "Байкал" | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | Автомобильная дорога местного значения, для посещения природного парка "Теплые озера" и прилегающей зоны отдыха, протяженность составит 18,5 км | Реконструкция/Строительство | Расчетный срок |  |
| Инженерная инфраструктура |
| Электроснабжение |
| в границах поселения |
|  |  | ПС "Мурино"- перевод на напряжение 35/6 кВ с установкой двух трансф-в мощностью 2 х 4,0 МВА | Реконструкция | Первая очередь |  |
| Связь, телевидение, радиовещание |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 5 |  | АТС -строительство АТС на 300 номеров | Строительство | Первая очередь | 0,29 |
| Санитарная очистка |
| в границах поселения |
| 46 | зоны объектов специального назначения | Мусоросортировочная станция | Строительство | Первая очередь | 3,25 |
| Объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 54 | зоны режимных объектов | Пожарное депо на 2 машины | Строительство | Первая очередь | 0,52 |
| 1 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Пункты сбора (ПС) на 80 мест | Организация | Первая очередь | 0,70 |
| 7 | зоны объектов общественно-делового назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 50 человек | Организация | Первая очередь | 0,73 |
| 1 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 80 человек | Организация | Первая очередь | 0,70 |
| 57 | зоны парков, скверов, бульваров | Система оповещения населения (1 уличного устройства оповещения) | Организация | Первая очередь |  |
| 7 | зоны объектов общественно-делового назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 120 человек | Организация | Первая очередь | 0,73 |
| 2 | зоны физической культуры и спорта | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 80 человек | Организация | Первая очередь | 0,21 |
| в планируемых границах п. Мурино |
| 26 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Пункты сбора (ПС) на 40 мест | Организация | Первая очередь | 0,78 |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 30 человек | Организация | Первая очередь | 1,07 |
| 26 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 40 человек | Организация | Первая очередь | 0,78 |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 80 ч. | Организация | Расчетный срок | 0,89 |
| 58 | зоны транспортной инфраструктуры | Система оповещения населения (1 уличн. устр-ва оповещения) | Организация | Первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Паньковка 2-ая |
| 59 | зоны транспортной инфраструктуры | Система оповещения населения (1 уличного устройства оповещения) | Организация | Первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Паньковка 1-ая |
| 60 | зоны транспортной инфраструктуры | Система оповещения населения (1 уличного устройства оповещения) | Организация | Первая очередь |  |

Таблица 5.14 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| жилой фонд |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 14 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,14 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,25 |
| 15 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,1 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 1,00 |
| 16 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,40 |
| 17 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,85 |
| 18 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,85 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 1,20 |
| 19 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,72 |
| 21 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,7 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 2,50 |
| 22 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Расчетный срок | 3,40 |
| 23 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Расчетный срок | 4,56 |
| в планируемых границах п. Мурино |
| 29 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,17 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,97 |
| 30 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,17 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,43 |
| 31 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,37 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 7,30 |
| 32 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,60 |
| 33 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 2,70 |
| 34 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,17 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,74 |
| 35 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,06 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,26 |
| 36 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,06 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,40 |
| 37 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,73 |
| 38 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 3,75 |
| 39 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,46 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Расчетный срок | 1,69 |
| 40 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,14 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Расчетный срок | 4,00 |
| социальная инфраструктура |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 100 м2торговой площади | Строительство | Первая очередь | 0,17 |
|  |  | Предприятие общественного питания на 40 посадочных мест |  |  |  |
| 11 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 50 м2 торговой площади | Строительство | Первая очередь | 0,20 |
| 12 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 100 м2 торговой площади | Строительство | Первая очередь | 0,10 |
| 13 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 45 м2 торговой площади | Строительство | Расчетный срок | 0,28 |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |
| 6 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 6 рабочих места | Строительство | Первая очередь | 0,21 |
|  |  | Баня на 11 мест | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | Прачечная самообслуживания на 30 кг белья в смену | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | Химчистка самообслуживания на 2 кг вещей в смену | Строительство | Расчетный срок |  |
| 5 | зоны объектов общественно-делового назначения | Гостиница на 10 мест | Строительство | Расчетный срок | 0,30 |
| Отдых и туризм |
| 48 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Туристическая база | Строительство | Первая очередь | 3,43 |
| 49 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Туристическая база | Строительство | Первая очередь | 1,30 |
| в планируемых границах п. Мурино |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 28 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 40 м2 торговой площади | Строительство | Первая очередь | 0,44 |
| 25 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 20 м2 торговой площади | Строительство | Расчетный срок | 0,22 |
| Отдых и туризм |
| 41 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Туристическая база | Строительство | Первая очередь | 4,87 |
| 42 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Туристическая база | Строительство | Первая очередь | 3,60 |
| в границах поселения |
| Отдых и туризм |
| 43 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Кемпинг (без объектов капитального строительства) | Строительство | Первая очередь | 3,70 |
| производственные объекты |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 50 | зоны промышленных объектов IV,V класса опасности | Пекарня | Строительство | Первая очередь | 0,26 |
| 56 | зоны промышленных объектов IV,V класса опасности | Производственные объекты IV,V класса опасности | Строительство | Первая очередь | 2,85 |
| в планируемых границах п. Мурино |
| 44 | зоны промышленных объектов IV,V класса опасности | Административные здания завода по розливу глубинной байкальской воды | Строительство | Первая очередь | 2,00 |
| в границах поселения |
| 55 | зоны промышленных объектов IV,V класса опасности | Пилорама, 0,3 га | Строительство/передислокация | Первая очередь | 0,30 |
| транспортная инфраструктура |
| улично-дорожная сеть |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
|  |  | улица Сплавная, протяженностью 0,19 км | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица Сплавная, протяженностью 0,05 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | переулок Первый, протяженностью 0,1 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная пер. Мостовой, протяженностью 0,11 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Сплавная, протяженностью 0,19 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица Ленина, протяженностью 0,4 км | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица Набережная, протяженностью 0,23 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | переулок Школьный, протяженностью 0,07 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная пер. Школьный, протяженностью 0,12 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в южной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,19 км | Строительство/ Реконструкция | Расчетный срок |  |
| в планируемых границах п. Мурино |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Красногвардейской, протяженностью 0,1 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица Молодежная, протяженностью 0,19 км | реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица Горная, протяженностью 0,22 км | реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Горная, протяженностью 0,13 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Горная, протяженностью 0,54 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Красногвардейская, протяженность 0,22 км | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица Привокзальная, протяженностью 0,35 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | улица Привокзальная, протяженностью 0,06 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | улица Красногвардейская, протяженностью 0,46 км | Реконструкция | Расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Привокзальная, протяженностью 0,34 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в юго-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,49 км | Строительство/ Реконструкция | Расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| водоснабжение |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
|  |  | Сети водоснабжения d 100мм, L=4,4км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d 80мм, L=2,1км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | водозаборная скважина, Q= 16 м³/час | Строительство | Первая очередь | 1,00 |
|  |  | резервуары чистой воды,V=100 м³,2 шт | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | насосная станция, м³/час Q= 20 м³/час | Строительство | Первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Мурино |
|  |  | Водозаборная скважина,Q= 6,5 м³/час | Строительство | Первая очередь | 0,80 |
|  |  | Сети водоснабжения d 100-80мм, L=2,5км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d 80мм, L=1,0км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d 150мм, L=0,25км | Демонтаж | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d 100мм, L=1,0км | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | Водозаборные сооружения, Q= 100 м³/сут | Реконструкция | Первая очередь | 1,00 |
| в границах поселения |
| 61 |  | Водонапорная башня | Реконструкция | Первая очередь |  |
| 62 |  | Водонапорная башня | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | Водозаборные сооружения (южнее п. Мурино) | Строительство | Первая очередь |  |
| санитарная очистка |
| в границах поселения |
| 51 | Зоны кладбищ | Кладбище | Строительство | Первая очередь | 0,76 |
| 47 | Зоны кладбищ | Кладбище | Строительство | Первая очередь | 1,42 |
| Инженерная подготовка территории |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
|  |  | дамба обвалования, протяженностью 4,09 км | Строительство | Первая очередь |  |

5.6 Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.6.3 Производственные территории и объекты

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

На перспективу Схемой территориального планирования Слюдянского района предусматривается на территории Новоснежинского сельского поселения в п. Мурино размещение завода по разливу глубинной Байкальской воды.

3. Планируемые к размещению территории и объекты

На перспективу предусматривается некоторое изменение планировочной структуры производственных территорий Новоснежинского сельского поселения. В п. Мурино на 1 очередь проекта предусматривается размещение завода по разливу глубинной Байкальской воды. Выбранная площадка примыкает с двух сторон к полосе отвода железнодорожной магистрали и занимает территорию площадью 5,0 га на северо-восточной окраине посёлка.

Площадка отвечает всем требованиям необходимым для реализации проекта:

- наличие инфраструктуры (железная и автомобильная дороги);

- наличие энергетических мощностей;

- возможность строительства точки водозабора;

- наличие трудовых ресурсов.

В п. Новоснежная на 1 очередь проекта предусматривается вынос из жилой застройки пилорамы (ул. Ленина) с размещением на площадке, расположенной вдоль отвода железной дороги  в 0,5 км к западу от посёлка (основное назначение данной площадки - выращивание клюквы). Также на 1 очередь проекта в районе ул. Сплавной намечается строительство небольшой пекарни. Площадь необходимой территории 0,2 га.

На первую очередь проекта в п. Новоснежная предусматривается размещение площадки производственных объектов 4-5 класса опасности. Площадь территории – 2,85 га.

5.6.4 Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть

2. Планируемые к размещению объекты

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.

Транспортный каркас Новоснежнинского муниципального образования формирует магистральные улицы и дороги.

По развитию улично-дорожной сети Новоснежнинского муниципального образования на первую очередь предусматриваются следующие мероприятия:

п. Мурино:

- строительство улицы перпендикулярно ул. Красногвардейской, протяженностью 0,1 км;

- реконструкция ул. Молодежная, протяженностью 0,19 км;

- реконструкция ул. Горная, протяженностью 0,22 км;

- строительство улицы перпендикулярно ул. Горная, протяженностью 0,13 км;

- строительство улицы параллельно ул. Горная, протяженностью 0,36 км;

- реконструкция улицы параллельной ул. Красногвардейская, протяженность 0,22 км;

п. Новоснежная:

- реконструкция ул. Сплавная, протяженностью 0,19 км;

- продление ул. Сплавная, протяженностью 0,05 км;

- продление пер. Первый, протяженностью 0,1 км;

- строительство улицы перпендикулярно пер. Мостовой, протяженностью 0,11 км;

- строительство улицы параллельно ул. Сплавная, протяженностью 0,19 км;

- реконструкция ул. Ленина, протяженностью 0,4 км.

Таким образом, на первую очередь предусматривается строительство:

- магистральных улиц районного значения –0,31 км

- улиц и дорог местного значения – 0,93 км.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

п. Мурино:

- реконструкция ул. Привокзальная, протяженностью 0,35 км;

- продление ул. Привокзальная, протяженностью 0,06 км;

- строительство улицы перпендикулярно ул. Привокзальная, протяженностью 0,34 км;

- реконструкция ул. Красногвардейская, протяженностью 0,46 км;

- формирование улично-дорожной сети в юго-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,49 км.

п. Новоснежная:

- продление ул. Набережная, протяженностью 0,23 км;

- продление пер. Школьный, протяженностью 0,07 км;

- строительство улицы перпендикулярно пер. Школьный, протяженностью 0,12 км;

- формирование улично-дорожной сети в южной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,14 км.

Таким образом, за расчетный срок предусматривается строительство:

улиц и дорог местного значения – 2,56 км.

В таблице 5.35 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

Таблица 5.35 - Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 20,8 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц | 7,42 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 6,04 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 2,16 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 3,44 км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, обеспечивает удобные выходы на внешние дороги.

5.6.5 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

3.Планируемые к размещению объекты

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляет 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. В табл. 5.42 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 5.42 ( Расчетные расходы водопотребления

| Степень благоустройства населённого пункта | Численность населения тыс. чел. | Средне-су-точное водо-потребление на1 жителя л/сут | Водопотребление, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчёт-ный срок |  | I очередь | Расчёт-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. Новоснежная |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 0,43 | 0,72 | 160 | 0,07 | 0,12 |
| Водопользование из водоразборных колонок, | 0,32 | 0,28 | 50 | 0,02 | 0,01 |
| Всего | 0,75 | 1,00 |  | 0,09 | 0,13 |
| 20% на нужды промышленнос-ти, обеспечивающей население продуктами и неучтённые расходы |  |  |  | 0,02 | 0,03 |
| Всего |  |  |  | 0,11 | 0,16 |
| с коэффициентом суточной неравномерности, К=1,3 |  |  |  | 0,13 | 0,20 |
| полив зелёных насаждений 50л/сут. на 1 человека | 0,75 | 1,00 | 50 | 0,04 | 0,05 |
| Итого |  |  |  | 0,17 | 0,25 |
| п. Мурино |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 0,270 | 0,32 | 160 | 0,04 | 0,05 |
| Водопользование из водоразборных колонок, | 0,20 | 0,15 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| Всего | 0,47 | 0,47 |  | 0,05 | 0,06 |
| 20% на нужды промышленнос-ти, обеспечивающей население продуктами и неучтённые расходы |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Всего |  |  |  | 0,06 | 0,07 |
| с коэффициентом суточной неравномерности, К=1,3 |  |  |  | 0,08 | 0,09 |
| полив зелёных насаждений 50л/сут. на 1 человека | 0,47 | 0,47 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| Итого |  |  |  | 0,11 | 0,12 |
| п. Паньковка 1-я |
| Водопользование из водоразборных колонок, | 0,02 | 0,02 | 50 | 0,001 | 0,001 |
| с коэффициентом суточной неравномерности, К=1,3 |  |  |  | 0,002 | 0,002 |
| полив зелёных насаждений 50л/сут. на 1 человека | 0,02 | 0,02 | 50 | 0,001 | 0,001 |
| Итого |  |  |  | 0,003 | 0,003 |
| п. Паньковка 2-я |
| Водопользование из водоразборных колонок, | 0,01 | 0,01 | 50 | 0,0005 | 0,0005 |
| с коэффициентом суточной неравномерности, К=1,3 |  |  |  | 0,0008 | 0,0008 |
| полив зелёных насаждений 50л/сут. на 1 человека | 0,01 | 0,01 | 50 | 0,0005 | 0,0005 |
| Итого |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 |
| Всего по Новоснежнинскому МО | 1,25 | 1,5 |  | 0,2843 | 0,3743 |

Хозяйственно-питьевой водопровод в п. Новоснежная и п. Мурино предусматривается объединённый с противопожарным. Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п. 6.3,  приняты: расход воды на наружное пожаротушение; количество одновременных пожаров; продолжительность пожара 3 часа.

Таблица 5.43 ( Объём резервуаров запаса воды

| Наименование населённого пункта | Численность населения тыс. чел. | Расход воды на пожаро-тушение, л/с | Количество одновремен-ных пожаров, шт | Объём резервуаров, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новоснежная | 1,00 | 5 | 1 | 166 |
| п. Мурино | 0,47 | 5 | 1 | 133 |
| Всего | 1,47 |  |  | 299 |

В п. Мурино и п. Новоснежная, по картам общего сейсмического районирования ОСР-97, расчётная сейсмическая интенсивность 8 баллов. В районах с сейсмичностью 8 баллов в резервуарах запаса воды предусматривается хранение воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем  воды, обеспечивающий хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода на 8 часов, требования СП 31.13330.2012 п. 16.3. Проектом предусмотрены резервуары запаса воды меньшим объёмом, так как забор воды на пожаротушение может осуществляться из рек Хара-Мурин и Снежная. Для населённых пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. допускается хранение пожарного объёма воды в открытых водоёмах, СП 8.13130.2009 п.4.1.

В п. Новоснежная на первую очередь предусматривается: провести гидрогеологические изыскания на воду, с утверждением запасов воды питьевого качества, бурение скважины на воду, строительство: двух резервуаров чистой воды по 50 м³ каждый; насосной станции второго подъёма и сетей водоснабжения. В насосной станции второго подъёма предусматривается монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания и прибор учёта подаваемой воды. На расчётный срок предусматривается строительство сетей водоснабжения.

В п. Мурино на  первую очередь предусматривается: выполнить гидрогеологические изыскания на воду, с утверждением запасов воды питьевого качества; бурение скважины на воду; демонтаж, реконструкция и строительство сетей водоснабжения и реконструкция водозаборных сооружений на р. Хара-Мурин. У пробуренной скважины предусматривается строительство водонасосной станции, в которой необходимо установить: две накопительные пластиковые ёмкости под воду по 8 м³; два насоса (1 рабочий и 1 резервный), с подачей воды в сеть водоснабжения в автоматическом режиме; установку ультрафиолетового обеззараживания и прибор учёта воды. При реконструкции водозаборных сооружений необходимо выполнить: устройство водозаборного ковша; насосной 1 подъёма; двух резервуаров чистой воды по 50 м³ каждый; насосной 2 подъёма. В насосной станции второго подъёма предусматривается монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания и прибор учёта воды. На расчётный срок предусматривается строительство сетей водоснабжения. Существующие водонапорные башни отключить от системы водоснабжения, так как они являются объектами культурного наследия.

За границами п. Мурино (с южной стороны) на первую очередь планируется строительство водозаборных сооружений.

Прокладка сетей водоснабжения предусматривается из полиэтиленовых труб для питьевого водоснабжения по ГОСТ 18599-2001, прокладка трубопроводов подземная. На сетях водоснабжения предусматривается установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок и подключение проектируемых объектов соцкультбыта и жилых домов к сетям водоснабжения.

Для подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на недропользование. Первый пояс зоны санитарной охраны - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовок скважины должен быть закрыт на запорное устройство.

Для водозабора на р. Хара-Мурин необходимо разработать проект зон санитарной охраны и оформить разрешение на водопользование. Установить первый пояс зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения: вверх по течению 200м; вниз по течению 100м; по прилегающему к водозабору берегу 100м; в направлении к противоположному берегу 50м.

Раздел 7. Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 68 936,5 1 148 941,7 | 68 936,5 459 576,7 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 95,5 0,1 | 150,3 0,2 |
| малоэтажная застройка | га % | 95,5 0,1 | 150,3 0,2 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 95,5 0,1 | 150,3 0,2 |
| общественно-деловых зон | га % | 0,6 0,0 | 3,9 0,0 |
| производственных зон | га % | 1,5 0,0 | 8,4 0,0 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 171,3 0,3 | 173,7 0,3 |
| рекреационных зон | га % | 68 625,6 99,6 | 68 552,6 99,4 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 39,0 0,0 | 38,7 0,1 |
| зон специального назначения | га % | 2,9 0,0 | 8,3 0,0 |
| режимных зон | га % | 0,1 0,0 | 0,6 0,0 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 17,69 | 20,8 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | - | 20,8 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.5 Протяженность сетей | км | 1,25 | 10,2 |

* - в т. ч. перевод 4,3 тыс. м2 существующего жилищного фонда с сезонным проживанием населения для постоянного проживания

**- только прирост на расчетный срок, без учета существующих нагрузок, так как нет данных по ПС ОАО РЖД

*** - потребление тепла и производительность локальных источников теплоснабжения указана для проектируемых объектов

Приложения

ИЛИ

Введение

Работы на выполнение Внесений изменений в Генеральный план Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области выполнены по техническому заданию ООО «Динамо-Байкал» в соответствии с договором № 023-15 от 10 марта 2015 г.

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в качестве топографической основы использована топосъемка масштабов 1:25 000 в цифровом виде (ВСАГП).

Проектом изменены границы населенных пунктов п. Новоснежная, п. Мурино. Изменено функциональное зонирование и местоположение планируемых объектов.

В генеральном плане Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области изменить разделы текстовых материалов проекта, подлежащих утверждению:

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Раздел 3. Параметры функциональных зон

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| жилой фонд |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 14 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,14 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,25 |
| 15 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,1 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 1,00 |
| 16 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,40 |
| 17 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,85 |
| 18 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,85 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 1,20 |
| 19 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,72 |
| 21 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,7 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 2,50 |
| 22 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Расчетный срок | 3,40 |
| 23 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Расчетный срок | 4,56 |
| в планируемых границах п. Мурино |
| 29 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,17 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,97 |
| 30 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,17 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,43 |
| 31 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,37 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 7,30 |
| 32 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,60 |
| 33 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 2,70 |
| 34 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,17 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,74 |
| 35 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,06 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,26 |
| 36 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,06 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,40 |
| 37 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 0,73 |
| 38 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Первая очередь | 3,75 |
| 39 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,46 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Расчетный срок | 1,69 |
| 40 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,14 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | Строительство | Расчетный срок | 4,00 |
| социальная инфраструктура |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 100 м2торговой площади | Строительство | Первая очередь | 0,17 |
|  |  | Предприятие общественного питания на 40 посадочных мест |  |  |  |
| 11 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 50 м2 торговой площади | Строительство | Первая очередь | 0,20 |
| 12 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 100 м2 торговой площади | Строительство | Первая очередь | 0,10 |
| 13 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 45 м2 торговой площади | Строительство | Расчетный срок | 0,28 |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |
| 6 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 6 рабочих места | Строительство | Первая очередь | 0,21 |
|  |  | Баня на 11 мест | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | Прачечная самообслуживания на 30 кг белья в смену | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | Химчистка самообслуживания на 2 кг вещей в смену | Строительство | Расчетный срок |  |
| 5 | зоны объектов общественно-делового назначения | Гостиница на 10 мест | Строительство | Расчетный срок | 0,30 |
| Отдых и туризм |
| 48 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Туристическая база | Строительство | Первая очередь | 3,43 |
| 49 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Туристическая база | Строительство | Первая очередь | 1,30 |
| в планируемых границах п. Мурино |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 28 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 40 м2 торговой площади | Строительство | Первая очередь | 0,44 |
|  |  | Предприятие общественного питания на 20 посадочных мест |  |  |  |
| 25 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 20 м2 торговой площади | Строительство | Расчетный срок | 0,22 |
| Отдых и туризм |
| 41 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Туристическая база | Строительство | Первая очередь | 4,87 |
| 42 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Туристическая база | Строительство | Первая очередь | 3,60 |
| в границах поселения |
| Отдых и туризм |
| 43 | зоны, предназначенные для отдыха и туризма | Кемпинг (без объектов капитального строительства) | Строительство | Первая очередь | 3,70 |
| производственные объекты |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 50 | зоны промышленных объектов IV,V класса опасности | Пекарня | Строительство | Первая очередь | 0,26 |
| 56 | зоны промышленных объектов IV,V класса опасности | Производственные объекты IV,V класса опасности | Строительство | Первая очередь | 2,85 |
| в планируемых границах п. Мурино |
| 44 | зоны промышленных объектов IV,V класса опасности | Административные здания завода по розливу глубинной байкальской воды | Строительство | Первая очередь | 2,00 |
| в границах поселения |
| 55 | зоны промышленных объектов IV,V класса опасности | Пилорама, 0,3 га | Строительство/передислокация | Первая очередь | 0,30 |
| транспортная инфраструктура |
| улично-дорожная сеть |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
|  |  | улица Сплавная, протяженностью 0,19 км | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица Сплавная, протяженностью 0,05 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | переулок Первый, протяженностью 0,1 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная пер. Мостовой, протяженностью 0,11 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Сплавная, протяженностью 0,19 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица Ленина, протяженностью 0,4 км | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица Набережная, протяженностью 0,23 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | переулок Школьный, протяженностью 0,07 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная пер. Школьный, протяженностью 0,12 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в южной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,19 км | Строительство/ Реконструкция | Расчетный срок |  |
| в планируемых границах п. Мурино |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Красногвардейской, протяженностью 0,1 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица Молодежная, протяженностью 0,19 км | реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица Горная, протяженностью 0,22 км | реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Горная, протяженностью 0,13 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Горная, протяженностью 0,54 км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Красногвардейская, протяженность 0,22 км | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | улица Привокзальная, протяженностью 0,35 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | улица Привокзальная, протяженностью 0,06 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | улица Красногвардейская, протяженностью 0,46 км | Реконструкция | Расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Привокзальная, протяженностью 0,34 км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в юго-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,49 км | Строительство/ Реконструкция | Расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| водоснабжение |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
|  |  | Сети водоснабжения d 100мм, L=4,4км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d 80мм, L=2,1км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | водозаборная скважина, Q= 16 м³/час | Строительство | Первая очередь | 1,00 |
|  |  | резервуары чистой воды,V=100 м³,2 шт | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | насосная станция, м³/час Q= 20 м³/час | Строительство | Первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Мурино |
|  |  | Водозаборная скважина,Q= 6,5 м³/час | Строительство | Первая очередь | 0,80 |
|  |  | Сети водоснабжения d 100-80мм, L=2,5км | Строительство | Первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d 80мм, L=1,0км | Строительство | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d 150мм, L=0,25км | Демонтаж | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d 100мм, L=1,0км | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | Водозаборные сооружения, Q= 100 м³/сут | Реконструкция | Первая очередь | 1,00 |
| в границах поселения |
| 61 |  | Водонапорная башня | Реконструкция | Первая очередь |  |
| 62 |  | Водонапорная башня | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | Водозаборные сооружения (южнее п. Мурино) | Строительство | Первая очередь |  |
| санитарная очистка |
| в границах поселения |
| 51 | Зоны кладбищ | Кладбище | Строительство | Первая очередь | 0,76 |
| 47 | Зоны кладбищ | Кладбище | Строительство | Первая очередь | 1,42 |
| Инженерная подготовка территории |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
|  |  | дамба обвалования, протяженностью 4,09 км | Строительство | Первая очередь |  |

Раздел 3. Параметры функциональных зон

Таблица 3.1 – Параметры функциональных зон

| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- |
|  | Новоснежнинское сельское поселение |  |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П-1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 1,68 |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ИТ-1 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 3,24 |
| ИТ-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 170,18 |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| СХ-1 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 38,70 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 67999,72 |
| Р-4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 1,12 |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 162,90 |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 284,97 |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СН-1 | ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 5,00 |
| СН-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 3,35 |
| СН-3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | 0,10 |
| п. Мурино |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 67,04 |
| Ж-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 0,78 |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| ОД-1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1,93 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П-1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 1,90 |
| П-2 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ | 1,20 |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ИТ-1 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,04 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 27,02 |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 0,04 |
| Р-3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | 0,53 |
| Р-4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 0,75 |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 10,80 |
| п. Новоснежная |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 77,61 |
| Ж-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 0,54 |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| ОД-1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1,82 |
| ОД-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,20 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| П-1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 3,10 |
| П-2 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ | 0,52 |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ИТ-1 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,13 |
| ИТ-2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 0,25 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 6,63 |
| Р-3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | 7,63 |
| Р-4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 1,10 |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 42,75 |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 0,87 |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СН-3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | 0,47 |
| п. Паньковка 1-ая 5362 км |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 2,09 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 0,71 |
| п. Паньковка 1-ая 5369 км |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 1,30 |
| п. Паньковка 1-ая |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 3,28 |
| п. Паньковка 2-ая |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 1,03 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 0,45 |
| Р-5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 0,96 |

Таблица 3.2. - Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Социальная инфраструктура |
| в границах поселения |
| 3 | зоны физической культуры и спорта | Спортивные сооружения, 1х1,0 га | Строительство | Первая очередь | 1,14 |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| Управление и банковская деятельность |
| 5 | зоны объектов общественно-делового назначения | Отделение связи, 1 объект | Строительство | Первая очередь | 0,22 |
|  |  | Отделение банка, 1 операционное место |  |  |  |
| Учреждения образования |
| 1 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Детский сад на 35 мест в составе школы | Строительство | Первая очередь | 0,53 |
|  |  | Общеобразовательная школа 1х80 мест |  |  |  |
|  |  | Внешкольные учреждения на 15 мест в составе школы |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 9 | зоны объектов здравоохранения | Молочная кухня на 60 порций в сут. | Строительство | Первая очередь | в существующем ФАП |
| 10 |  | Аптека 1 в составе ФАП |  |  |  |
| 20 |  | ФАП | Реконструкция | Первая очередь |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 2 | зоны физической культуры и спорта | Спортивный зал, 1х150м2 площади пола | Строительство | Первая очередь | 0,11 |
| 8 | зоны физической культуры и спорта | Спортивные сооружения | Строительство | Первая очередь | 0,40 |
| 52 | зоны физической культуры и спорта | Спортивный зал | Строительство | Первая очередь | 0,69 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 7 | зоны объектов общественно-делового назначения | Клуб, 1х220 зрит. мест | Строительство | Расчетный срок | 0,55 |
|  |  | Библиотека на 11,2 тыс. единиц хранения |  |  |  |
| в планируемых границах п. Мурино |
| Управление и банковская деятельность |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Отделение связи, 1 объект | Строительство | Расчетный срок | 1,07 |
| Учреждения образования |
| 26 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Детский сад на 20 мест в составе школы | Строительство | Первая очередь | 0,78 |
|  |  | Общеобразовательные школы на 40 мест |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Аптека 1 в составе ФАП | Строительство | Расчетный срок | 1,07 |
|  |  | ФАП |  |  |  |
| Культура и искусство |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Клуб, 1х155 зрит. мест | Строительство | Расчетный срок | 1,07 |
|  |  | Библиотека, 6,4 тыс. ед. хранения |  |  |  |
|  |  | Часовня |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 27 | зоны физической культуры и спорта | Спортивные сооружения, 1х0,5 га | Строительство | Первая очередь | 0,75 |
| Транспортная инфраструктура |
| Автомобильный транспорт |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 53 | зоны транспортной инфраструктуры | Автостанция в п. Новоснежная по ул. Лесная, единовременной вместимостью 25-50 мест | Строительство | Расчетный срок | 0,26 |
| в границах поселения |
|  |  | Автомобильная дорога федерального значения Р - 258 "Байкал" | Реконструкция | Первая очередь |  |
|  |  | Автомобильная дорога местного значения, для посещения природного парка "Теплые озера" и прилегающей зоны отдыха, протяженность составит 18,5 км | Реконструкция/Строительство | Расчетный срок |  |
| Инженерная инфраструктура |
| Электроснабжение |
| в границах поселения |
|  |  | ПС "Мурино"- перевод на напряжение 35/6 кВ с установкой двух трансф-в мощностью 2 х 4,0 МВА | Реконструкция | Первая очередь |  |
| Связь, телевидение, радиовещание |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 5 |  | АТС -строительство АТС на 300 номеров | Строительство | Первая очередь | 0,29 |
| Санитарная очистка |
| в границах поселения |
| 46 | зоны объектов специального назначения | Мусоросортировочная станция | Строительство | Первая очередь | 3,25 |
| Объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| в планируемых границах п. Новоснежная |
| 54 | зоны режимных объектов | Пожарное депо на 2 машины | Строительство | Первая очередь | 0,52 |
| 1 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Пункты сбора (ПС) на 80 мест | Организация | Первая очередь | 0,70 |
| 7 | зоны объектов общественно-делового назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 50 человек | Организация | Первая очередь | 0,73 |
| 1 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 80 человек | Организация | Первая очередь | 0,70 |
| 57 | зоны парков, скверов, бульваров | Система оповещения населения (1 уличного устройства оповещения) | Организация | Первая очередь |  |
| 7 | зоны объектов общественно-делового назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 120 человек | Организация | Первая очередь | 0,73 |
| 2 | зоны физической культуры и спорта | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 80 человек | Организация | Первая очередь | 0,21 |
| в планируемых границах п. Мурино |
| 26 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Пункты сбора (ПС) на 40 мест | Организация | Первая очередь | 0,78 |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 30 человек | Организация | Первая очередь | 1,07 |
| 26 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 40 человек | Организация | Первая очередь | 0,78 |
| 24 | зоны объектов общественно-делового назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на 80 ч. | Организация | Расчетный срок | 0,89 |
| 58 | зоны транспортной инфраструктуры | Система оповещения населения (1 уличн. устр-ва оповещения) | Организация | Первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Паньковка 2-ая |
| 59 | зоны транспортной инфраструктуры | Система оповещения населения (1 уличного устройства оповещения) | Организация | Первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Паньковка 1-ая |
| 60 | зоны транспортной инфраструктуры | Система оповещения населения (1 уличного устройства оповещения) | Организация | Первая очередь |  |

Приложение 2

К Решению Думы Новоснежнинского МО

От______№_____

Состав проекта

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 023-15-ИзмПЗЗ | Часть 2 Карта градостроительного зонирования | М 1:50 000 |
|  | 023-15-ИзмПЗЗ, кн | Часть 3 Градостроительные регламенты |  |
|  |  | Проектные материалы, передаваемые заказчику |  |
|  | 023-15-ИзмГП-ИзмПЗЗ-Д1 | Текстовая часть в формате *.pdf; Графическая часть в формате *.jpg, *.tif, в формате программного продукта «Панорама. Профессиональная версия ГИС «Карта 2005» | 1 диск, 1 экз. |

Введение

Работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области выполнены по заданию ООО «Динамо-Байкал» в соответствии с договором № 023-15 от 10.03.2015 г. и техническим заданием.

В Правила землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области внесены изменения в части территориального зонирования и градостроительных регламентов.

В Правилах землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области изменить:

- Часть 2 Карта градостроительного зонирования

- Часть 3 Градостроительные регламенты

Раздел 3.3 Градостроительные регламенты, установленные применительно к территориальным зонам

Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах

Часть 2 Карта градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

Часть 3 Градостроительные регламенты

Раздел 3.3 Градостроительные регламенты, установленные применительно к территориальным зонам

Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах

ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (РЗ-5).

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Лесопарки | Озеленение ценными породами деревьев - не менее 50 %. Максимальный процент застройки – 30 Минимальный процент озеленения – 70%. Максимальная высота оград – 1,5 м Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии | Отдельно выделенные территории, используемые для максимального сохранения городских лесов. Зона предназначена для организации отдыха Новое строительство и реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории, в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| Аттракционы | Размещение только в соответствии с проектом благоустройства, на территориях не занятых насаждениями. Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии Озеленение ценными породами деревьев - не менее 50 % Максимальный процент застройки – 30% Минимальный процент озеленения – 70%, Максимальная высота оград – 1,5 м | Отдельно стоящие. Новое строительство и реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории, в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и др. |
| Объекты рекреационного назначения. Объекты отдыха и туризма. Площадки для размещения туристических палаток, Кемпинг-отели, Семейные дома отдыха, Туристические базы Площадки для отдыха, Площадки для пикника, (скамейки, беседки, размещение мангалов), Спортивные сооружения, Спортивные площадки Объекты санаторно- курортного лечения. | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельного участка (красной линии)- 3 метра. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. | Строительство, реконструкцию осуществлять с соблюдением требований Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». Приказ от 29 июня 2005г № 502 «Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах» Не допускается размещение объектов отдыха в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. Организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми органами государственной власти Иркутской области |
| Причал для размещения и обслуживания судов водного спорта. Причальная зона с пирсами для размещения маломерных судов, обслуживающих экскурсионные маршруты. | Минимальный отступ от границ земельного участка (красной линии)- 3 метра. Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Запрещается размещение большегрузного водного транспорта, грузового водного транспорта Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов размещаются за пределами первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вне судового хода, на участках водоемов с небольшой скоростью течения, защищенных от волнового и ветрового воздействия и ледохода. Границы баз (сооружений) для стоянок маломерных судов располагаются на расстоянии не менее 200 метров выше (ниже) по течению от дебаркадеров, пассажирских и грузовых причалов, не менее 500 метров от границ гидротехнических сооружений, не менее 250 метров от рекреационной зоны и не менее 150 метров от территории жилой застройки. |  |

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общественные туалеты | Максимальное количество этажей-1 этаж, отступ от красной линии 5 м., при новом строительстве | Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные. Размещение только в соответствии с проектом благоустройства, на территориях не занятых насаждениями Новое строительство осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. |
| Стоянки автомобильного транспорта | Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3м. Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. |  |
| Объекты инженерно- технического обеспечения | Этажность- 1 эт. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 метра. Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами. | . |

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА :

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки). | Отступ от красных линий – не менее 5 м. | Размещение только в соответствии с проектом благоустройства, на территориях не занятых насаждениями. |
| Культовые объекты – церкви, часовни, объекты религиозного назначения | Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту - 30 м.; Максимальное количество этажей - до 4 эт.; Максимальный коэффициент застройки - 70%; Минимальный коэффициент озеленения - 10%; Максимальная высота оград - 1,5 м. | Отдельно стоящие. Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории |

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

2

2

3

2

2

3